MiejscowY plan zagospodarowania przestrzennego POLA MOKOTOWSKIEGO

w DzielnicACH MOKOTÓW, OCHOTA, ŚRÓDMIEŚCIE

M. ST. WARSZAWY

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

opracowanie:

mgr Jacek Skorupski

Biegły Wojewody Mazowieckiego

w zakresie sporządzania ocen

oddziaływania na środowisko nr 0053

Warszawa    grudzień  2007 r.

# Wprowadzenie; Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego - terenu położonego  w dzielnicach: Śródmieście, Ochota i Mokotów miasta stołecznego Warszawy.

Prognozą objęto teren w granicach w. wym. planu oraz tereny przyległe w zakresie, w jakim prognozuje się wpływ ustaleń planu na środowisko.

Opracowanie wynika z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Zakres prognozy określa Art. 41 ust. 2 Ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. (Dz. U. 197/02, poz. 1667).

# Materiały wyjściowe; założenia do prognozy

## Dokumenty podstawowe

- Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego, w tym:

- tekst planu

- rysunek planu w skali 1 : 1000

(opracowanie: Dawos Sp. z o.o., arch. K. Domaradzki, maj 2007)

- Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do MPZP Pola Mokotowskiego, Dawos Sp. z o. o., Warszawa, marzec 2006 r.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, 2006 r. Uchwała Rady m. st. Warszawy nr LXXXII/2746 z 10 października 2006 r.

## dokumenty I Materiały pomocnicze

- Monografia przyrodnicza Gminy Warszawa - Centrum - Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Warszawa 1997 r.;

- Warszawska Przyroda. Obszary i obiekty chronione. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Warszawa 2005 r.;

- Rejestr Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody;

- Atlas Fizjograficzny Warszawy: cz. 2 - Grunty nienośne i słabonośne, cz. 3 Płytkie wody gruntowe , mapy 1: 5000. Zespół Fizjografii WPG Warszawa 1984;

- Materiały Biura Zarządu m. st. Warszawy Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury – Warszawa 1: 10 000:  Geomorfologia; Mapa gruntów na głębokości 2 m. (PIG); Mapa wód gruntowych; Plan akustyczny miasta: - Pora dzienna, Pora nocna;

- Stan środowiska w Województwie Mazowieckim w 2002 r. Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, strony internetowe WIOŚ Warszawa 2004;

- Stan środowiska w Województwie Mazowieckim w 2003 r. Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, strony internetowe WIOŚ Warszawa 2005;

- Stan środowiska w Województwie Mazowieckim w 2004 r. Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie;

- Wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza w latach 2002, 2003, 2004, strony internetowe WIOŚ w Warszawie,

- Zanieczyszczenie środowiska hałasem w świetle badań WIOŚ w 1999 r. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa 2000;

Ponadto przy sporządzaniu prognozy uwzględniono obowiązujące akty prawne, zarówno szczebla krajowego jak i wojewódzkiego.

## założenia metodyczne

Generalnym celem opracowania jest stwierdzenie czy i jakie przeobrażenia w środowisku wystąpią w trakcie i po zagospodarowaniu analizowanego terenu zgodnie z ustaleniami określonymi w projekcie planu.

Plan nie stanowi „docelowego obrazu” omawianego terenu. Jest to zbiór warunków, w oparciu o które może dokonywać się nowe zagospodarowanie. Nie ma żadnych gwarancji, że cały teren zostanie zainwestowany w pełni tak, jak plan na to pozwala. Niemniej jednak nie ma też przesłanek do przewidywania, że nie zostanie on w całości zagospodarowany i to na najmniej korzystnych dla środowiska, zgodnych z planem warunkach. Tak więc podstawowym założeniem metodycznym jest przyjęcie, że – w zgodzie z projektowanymi ustaleniami – na całym terenie docelowo powstanie zainwestowanie w wielkości i skali maksymalnej, na jakie plan pozwala.

Traktowanie planu jako zbioru zasad, a nie docelowego obrazu zagospodarowania, ogranicza możliwości wymiarowania prognozowanych zjawisk. Najczęściej możliwe są do przewidzenia tylko kierunki zjawisk, które będą zachodziły w środowisku.

# charakterystyka projektu planu

## OGÓLNA charakterystyka terenu objętego planem i jego OTOCZENIA; PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PLANU

Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczają:

1) od północy: południowa linia rozgraniczająca ul. Wawelskiej i południowa linia rozgraniczająca al. Armii Ludowej do zachodniej linii rozgraniczającej ul. Waryńskiego;

2) od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Waryńskiego i jej przedłużenie do południowej linii rozgraniczającej ul. Batorego;

3) od południa: południowa linia rozgraniczająca ul. Batorego, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Chodkiewicza do przedłużenia północnej linii rozgraniczającej ul. Rostafińskich, północna linia rozgraniczająca ul. Rostafińskich do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Żwirki i Wigury;

4) od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Żwirki i Wigury do południowej linii rozgraniczającej ul. Wawelskiej.

Omawiany rejon położony jest w centrum Warszawy, na granicy trzech dzielnic: Śródmieścia, Ochoty i Mokotowa.

Na obszarze objętym planem przeważają tereny otwarte. Natomiast w otoczeniu dominują tereny zabudowane, o całkowicie przekształconym, zantropogenizowanym środowisku przyrodniczym.

Teren położony jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody.

Teren objęty planem wiąże się z warszawskim systemem terenów zieleni. Od południa, wzdłuż ul. Rostafińskich, na długości ok. 300 m, ma kontynuację w postaci kompleksu ogrodów działkowych wzdłuż ul. Żwirki i Wigury, od północy, wiąże się z Zieleńcem Wielkopolskim.

Zachodnia część analizowanego terenu, w pasie szerokości ok. 800 m, jest częścią korytarza wymiany powietrza - elementu systemu przyrodniczego Warszawy.

Podstawowe założenia planu, sformułowane w §5 ustaleń, są następujące:

Ustala się ukształtowanie Pola Mokotowskiego jako zespołu terenów parkowych, zieleni urządzonej oraz towarzyszących obiektów sportowych i usługowych oraz ustala się następujące podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego na obszarze planu:

1) Zachowanie i ochronę istniejących terenów parku oraz docelową rekultywację i przyłączenie do parku innych terenów zieleni urządzonej w obszarze objętym planem;

2) Zachowanie powiązań zieleni parkowej z sąsiadującymi terenami zieleni miejskiej, a w szczególności z Parkiem Wielkopolskim i terenami obecnych ogrodów działkowych po południowej stronie ul. Rostafińskich;

3) Zachowanie Pola Mokotowskiego jako terenu dostępnego dla wszystkich;

4) Kształtowanie alei parkowych w sposób zapewniający zachowanie ciągłości siatki przestrzeni publicznych miasta – otaczających ulic i placów, w tym realizacja oraz modernizacja przejść dla pieszych w poziomie terenu oraz bezkolizyjnych przejść dla pieszych.

5) Lokalizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych w miejscach wskazanych na rysunku planu oraz dopuszcza się realizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych przez ulice otaczające Pole Mokotowskie: ul. Żwirki i Wigury, ul. Batorego, ul. Waryńskiego, ul. Armii Ludowej i ul. Wawelską – przede wszystkim w rejonie głównych wejść do parku wskazanych na rysunku planu. Bezkolizyjne przejścia dla pieszych powinny być realizowane jako kładki lub przejścia podziemne o formie nasypów ziemnych lub obniżeń terenu porośniętych zielenią, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do ruchu rowerowego.

6) Ukształtowanie „zielonego frontu parku” od strony otaczających przestrzeni publicznych, poprzez zachowanie i wprowadzenie na granicy terenów parkowych pierzei zieleni wysokiej – zwartych masywów drzew i krzewów lub żywopłotów;

7) Kształtowanie terenów parkowych poprzez wyznaczenie głównych alei parkowych stanowiących element krystalizujący i powiązanych z nimi terenów usług i terenów zieleni;

8) Wyeliminowanie ruchu kołowego z terenu parku, za wyjątkiem placów parkingowych służących do obsługi użytkowników parku oraz niezbędnego dojazdu do pawilonów parkowych wyłącznie dla potrzeb zaopatrzenia i służb miejskich.

## Ustalenia planu istotne z punktu widzenia prognozy wpływu na środowisko przyrodnicze

### Tekst planu

Poniżej przedstawiono charakterystykę najważniejszych ustaleń mających wpływ na zagadnienia ochrony środowiska:

W § 2 - definiuje się pojęcia użyte w planie, w tym:

- Powierzchnia biologicznie czynna – należy przez to rozumieć grunt rodzimy (w szczególności tereny zieleni i wody powierzchniowe), który pozostaje niezabudowany powierzchniowo lub kubaturowo, nie stanowiący nawierzchni dojazdów, dojść pieszych. Za powierzchnię biologicznie czynną nie uznaje się: powierzchni tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki.

- Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – należy przez 
to rozumieć najmniejszą dopuszczalną powierzchnię biologicznie czynną 
na terenie wyrażoną w procentach.

- Usługi uciążliwe – należy przez to rozumieć usługi, które powodują przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem działki, na której są zlokalizowane.

W § 4 - określa się wyznaczone w planie przeznaczenia terenów, w tym tereny zieleni urządzonej (ZP), jako przeznaczenie o zdecydowanie największym zasięgu powierzchniowym.

Dla terenów ZP główne ustalenia są następujące:

1) Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, zieleń parkowa.

2) Przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja piesza i rowerowa, usługi z zakresu gastronomii, sportu, rekreacji, wypoczynku i kultury w formie: pawilonów parkowych oraz urządzeń terenowych lub obiektów małej architektury bez lokalizowania zabudowy; przy czym powierzchnia zajęta przez funkcje usługowe nie może przekraczać 5% powierzchni terenu.

3) W szczególności dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych wbudowanych w skarpy ziemne, z dachami pokrytymi zielenią.

4) Na terenach ZP ustala się zachowanie i ochronę istniejącej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej, a w szczególności istniejącego drzewostanu, realizację nowych nasadzeń oraz uzupełnienie zieleni wysokiej i niskiej uwzględniające zróżnicowanie form roślinnych, między innymi: szpalery drzew towarzyszących alejom pieszym, grupy zieleni wysokiej i niskiej, ogrody i klomby kwiatowe, żywopłoty, pnącza, otwarte murawy i błonia spacerowe oraz zwarte masywy zieleni wysokiej.

5) Na terenach ZP dopuszcza się wyznaczenie następujących stref:

a) strefy o przewadze zieleni wysokiej, zwartych masywów zieleni;

b) strefy o przewadze zieleni niskiej, muraw i terenów otwartych, ogrodów tematycznych;

c) strefy o przewadze boisk sportowych i terenów urządzeń rekreacyjnych;

6) Na terenach ZP plan dopuszcza lokalizację między innymi: błoni spacerowo - rekreacyjnych, placów zabaw dla dzieci młodszych (do 3 roku życia) i starszych (powyżej 3 roku życia), miejsc gier, miejsc spotkań i wypoczynku, boisk sportowych, placów sportowych, elementów małej architektury; jak również dopuszcza się wyznaczenie stref dostępnych dla zwierząt oraz wydzielenie tych stref od miejsc zabawy dla dzieci.

7) Na terenach ZP plan dopuszcza lokalizację parkingów stałych oraz parkingów użytkowanych czasowo w miejscach wyznaczonych na rysunku planu, oraz wyznaczenie i utwardzenie dojazdów do parkingów.

8) Na terenach ZP, w miejscach wskazanych na rysunku planu, ustala się realizację zjazdów na tereny wybranych obiektów z dróg publicznych.

Inne planowane przeznaczenia terenów, to:

- tereny usług sportu (US)

- tereny usług sportu i zieleni urządzonej (US/ZP)

- tereny usług kultury, administracji, nauki, oświaty  (U-K, U-A, U-N, U-Z/K/O, US/K/N/A)

- 6 rodzajów terenów komunikacji (w tym m.in. alei pieszych, alei pieszo-jezdnych, komunikacji tramwajowej)

- 2 rodzaje terenów łączących funkcje infrastruktury technicznej oraz usług sportu i innych usług.

W § 8 – ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym:

1. Ustala się zachowanie i ochronę Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Pole Mokotowskie, jako unikalnego, położonego w centrum miasta terenu rekreacyjno wypoczynkowego; wyznacza się granice terenów zieleni urządzonej (ZP), w tym istniejącego parku Pola Mokotowskiego.

2. Ustala się ochronę istniejącej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej na terenach zieleni urządzonej (ZP), a w szczególności ochronę i uzupełnienie istniejącego wartościowego drzewostanu; realizacja nowych alei i ścieżek parkowych nie może kolidować z istniejącym drzewostanem.

3. Ustala się ochronę, zachowanie i uzupełnienie zieleni wysokiej i niskiej w ramach wyznaczonych terenów usługowych.

4. W zakresie ochrony zieleni na terenach ulic, alei pieszych, ciągów pieszo-jezdnych i placów:

1) Ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew, określonych na rysunku planu;

2) Określa się procentowy udział terenów biologicznie czynnych na terenach komunikacji, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

3) Ustala się ochronę zieleni na terenie ulic i placów m.in. poprzez wydzielenie i wygrodzenie w posadzce chodnika przestrzeni trawników o szerokości nie mniejszej niż 2m dla szpaleru drzew lub powierzchni nie mniejszej niż kwadrat 2m x 2m wokół każdego drzewa;

4) Wyklucza się lokalizację miejsc parkingowych, elementów reklamowych, słupów ogłoszeniowych i elementów MSI, na wydzielonych terenach trawników określonych w pkt 3.

5. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

1) Ustala się zachowanie i ochronę istniejących zbiorników wodnych – kanałków, stawów, fontann itp. na terenie parku oraz dopuszcza się realizację nowych układów wodnych, w tym pełniących funkcję zbiorników retencyjnych dla wód opadowych;

2) Zakazuje się zasypywania lub przekrywania cieków i zbiorników wodnych, za wyjątkiem realizacji mostków i kładek;

3) Ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów ulic oraz parkingów do miejskiej sieci kanalizacyjnej;

4) Dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pozostałych terenów, szczególnie z terenów zieleni do gruntu.

6. Wyznacza się granicę terenów położonych w zasięgu korytarza wymiany powietrza systemu przyrodniczego Warszawy; dla terenów tych ustala się następujące ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu:

1) Zakazuje się lokalizowania zabudowy ograniczającej swobodny przepływ mas powietrza, w szczególności zabudowy zwartej;

2) Kształtuje się sprzyjający wymianie powietrza układ przestrzeni dostępnych publicznie, terenów zieleni oraz terenów zabudowy;

3) Zakazuje się lokalizowania usług uciążliwych, a szczególnie emitujących substancji szkodliwe, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji;

4) Ustala się wprowadzenie zieleni i obowiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych terenów, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

7. W zakresie ochrony powietrza ustala się ograniczenie emisji substancji szkodliwych poprzez:

1) Zakaz lokalizowania usług uciążliwych;

2) Zachowanie i uzupełnienie zieleni, w tym zieleni izolacyjnej od strony ulic.

8. Ustala się minimalne procentowe wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej dla terenów, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

9. Informuje się, że na obszarze objętym planem występują obiekty objęte prawną formą ochrony przyrody – pomniki przyrody: zgrupowanie 13 głazów narzutowych (krąg megalityczny) przy głównym wejściu do budynku Biblioteki Narodowej przy Al. Niepodległości.

W § 9 – ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej, w tym:

- dawny Ośrodek ZETO, al. Niepodległości 190,

- stadion RKS Skra,

- budynek Głównego Urzędu Statystycznego przy Al. Niepodległości 208,

- budynek Głównego Urzędu Patentowego przy Al. Niepodległości 188/192,

- budynki Ośrodka Przetwarzania Informacji przy Al. Niepodległości 188b i 186.

W § 15 – ustala się zaopatrzenie w tzw. media z sieci miejskich. Zakazuje się zaopatrzenia istniejącej zabudowy w ciepło z indywidualnych urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym. Wyklucza się realizację i stosowanie indywidualnych kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników bezodpływowych. Ustala się unieszkodliwianie odpadów poza terenem objętym planem.

Rozdział 2 zawiera ustalenia szczegółowe dla poszczególnych obszarów i terenów.

W zawartych tu ustaleniach istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są:

- ustalenia dla większości terenów wymaganego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnych, (w tym 90 % dla większości terenów ZP)

Plan ustala dla poszczególnych ulic zasady obsadzenia zielenią, określając ilość szpalerów drzew dla każdej ulicy.

### Rysunek Planu

Na rysunku planu, określono następujące elementy, jako ustalone planem:

1) Granica obszaru objętego planem miejscowym.

2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

3) Wewnętrzne linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania (wydzielenia wewn. jednostek terenowych).

4) Podziały wewnętrzne terenów komunikacji.

5) Obowiązujące linie zabudowy.

6) Nieprzekraczalne linie zabudowy.

7) Przeznaczenie terenów.

8) Klasyfikacja dróg publicznych.

9) Osie kompozycyjne i widokowe.

10) Istniejące i projektowane skarpy i wzniesienia.

11) Układy wodne - jeziorka, oczka wodne, cieki wodne itp.

12) Istniejące i projektowane szpalery drzew w przestrzeniach publicznych.

13) Szpalery drzew i grupy zieleni wysokiej.

14) Pierzeje zieleni wysokiej.

15) Granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych - parku.

16) Granice terenów służących organizacji imprez masowych.

17) Powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego wymagające specjalnego opracowania posadzki.

18) Istniejąca i projektowana linia tramwajowa.

19) Wydzielone ścieżki rowerowe.

20) Wydzielone place parkingowe.

21) Place parkingowe na czas organizacji imprez masowych.

22) Parkingi podziemne.

23) Zjazdy na tereny wybranych obiektów z dróg publicznych.

24) Strefa ochrony liniowych parametrów układu urbanistycznego: al.Niepodległości.

25) Miejsca pamięci narodowej, pomniki, tablice

26) Nowe elementy identyfikacji przestrzennej, takie jak: pomniki, tablice pamiątkowe, kapliczki.

27) Budynki do zachowania.

28) Granice terenów wymagających rekultywacji.

29) Lokalizacje głównych alei parkowych oraz ważniejszych ścieżek i alejek parkowych.

30) Strefa lokalizacji pawilonów parkowych.

31) Lokalizacja bezkolizyjnych przejść dla pieszych.

32) Lokalizacja głównych wejść do parku.

# UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

## UWARUNKOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNE

Główne uwarunkowania środowiska zostały sformułowane w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym, wykonanym dla niniejszego planu w roku 2006.

W opracowaniu tym wydzielone zostały jednostki diagnostyczne o określonych predyspozycjach i rekomendacjach do planu miejscowego. Zestawienie tych jednostek, oraz podstawowych rekomendacji i predyspozycji zawiera poniższa tabela.

| Jednostka diagnostyczna | Predyspozycje | Wnioski i rekomendacje do planu miejscowego |
| --- | --- | --- |
| 1. Pole Mokotowskie - część wschodnia między ul. Waryńskiego, al. Armii Ludowej, Al. Niepodległości i ul. S. Batorego. | Teren zieleni urządzonej (parkowej). | Adaptacja, modernizacja i ochrona zieleni z zachowaniem min. 90 % powierzchni biologicznie czynnej, adaptacja i modernizacja obiektów sportowych, likwidacja terenu giełdy komputerowej i bazy remontowej z przeznaczeniem tych terenów na usługi sportu lub rekreacji. |
| 2. Teren zabudowany (budynki Politechniki Warszawskiej, SPEC, parkingi i tereny usługowe niezagospodarowane), między ul. Waryńskiego a ul. S. Batorego. | Tereny usług nauki i oświaty. | Adaptacja i modernizacja istniejącej zieleni z zachowaniem 60 % powierzchni biologicznie czynnej, modernizacja i uzupełnienie zieleni wzdłuż pasa drogowego ul. Waryńskiego. |
| 3. Teren zabudowany GUS i stacji benzynowej między al. Armii Ludowej a Al. Niepodległości. | Tereny usług administracji. | Adaptacja istniejącej zabudowy, uzupełnienie zieleni przyulicznej o funkcjach ochronnych. |
| 4. Pole Mokotowskie - część zachodnia, tereny ogrodów działkowych, niezagospodarowanej bazy transportowej, parkingów, budynków BPRW i innych. | Tereny zieleni urządzonej. | Adaptacja, modernizacja i ochrona zieleni z zachowaniem min. 90 % powierzchni biologicznie czynnej, uzupełnienie zieleni szpalerami drzew i roślinnością okrywową w pasie wzdłuż ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Wawelskiej, modernizacja placów zabaw dla dzieci, modernizacja ścieżek spacerowych i parkingów, przekształcenie ogrodów działkowych na zieleń urządzoną zachowaniem cennych zadrzewień i innej roślinności, uzupełnienie wyposażenia i organizacja ścieżki edukacyjnej, ograniczenie ilości imprez organizowanych na terenie Pola Mokotowskiego, zaproponowanie rozwiązań technicznych służących retencjonowaniu wód deszczowych w istniejących sztucznych zbiornikach wód stojących. |
| 5. Zabudowania Klubu Sportowego „Skra” z parkingami oraz pola kampingowego, między ul. Wawelską i ul. Żwirki i Wigury. | Tereny usług sportu. | Adaptacja, modernizacja i ochrona zieleni z zachowaniem min. 60 % powierzchni biologicznie czynnej, modernizacja obiektów sportowych i parkingów. |
| 6. Baseny Klubu Sportowego „Skra”. | Tereny usług sportu. | Modernizacja istniejących obiektów sportowych, adaptacja i uzupełnienie zieleni, zachowanie min. 60 % powierzchni biologicznie czynnej. |
| 7. Budynki Biblioteki Narodowej przy Al, Niepodległości z parkingiem. | Tereny usług nauki. | Adaptacja i modernizacja zieleni, uzupełnienie zieleni izolacyjnej wzdłuż Al. Niepodległości. |
| 8. Budynki klubu studenckiego „Stodoła” wraz z parkingiem oraz sąsiadującej z nimi szkoły. | Tereny usług oświaty i kultury. | Zachowanie cennej zieleni i uzupełnienie zieleni izolacyjnej wzdłuż ul. S. Batorego, modernizacja parkingu. |
| 9. Budynek Urzędu Patentowego oraz budynki sąsiednie z parkingami - między ul. Rychlinskiego i al. Niepodległości. | Tereny usług administracji. | Zachowanie i uzupełnienie zieleni, modernizacja parkingów. |

## UWARUNKOWANIA  PRZYRODNICZE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH

Analizowany teren położony jest poza granicami terenów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

W granicach terenu objętego planem znajdują się głazy - pomniki przyrody, a wzdłuż zachodniej granicy terenu objętego planem - aleja Żwirki i Wigury, będąca pomnikiem przyrody.

## UWARUNKOWANIA EKOLOGICZNE WYNIKAJĄCE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. ST. WARSZAWY

Prawie cały obszar objęty planem Pola Mokotowskiego znajduje się w zasięgu Systemu Przyrodniczego Warszawy (SPW) ustanowionego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy uchwalonym w październiku 2006 r. Poza obszarem SPW znajduje się jedynie fragment zabudowy wzdłuż ul. Batorego (od Klubu „Stodoła” do ul. Waryńskiego) oraz obiekt Politechniki Warszawskiej przy ul. Waryńskiego.

Analizowany obszar położony jest w zasięgu obszarów wspomagających SPW, poza jego obszarami podstawowymi. Obszary wspomagające, to tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, uzupełniające strukturę obszarów podstawowych i zachowujące ich ciągłość przestrzenno-funkcjonalną.

Zachodni fragment analizowanego obszaru położony jest ponadto w granicach mokotowskiego korytarza wymiany powietrza.

Dla większości terenów objętych planem w „Studium...” określony jest minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, który wynosi średnio:

- dla terenów ZP - 90 %,

- dla terenów Skry i stadionu Politechniki - 60 %.

# PRZEWIDYWANE SKUTKI DLA ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCE Z PROJEKTOWANEGO PRZEZNACZENIA TERENU I REALIZACJI USTALEŃ PLANU

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRZEZNACZEŃ TERENU

Analizowany teren został w planie podzielony na 4 obszary:

A - obejmujący stadion „Skra” i przylegające do niego tereny, obecnie w większości nieużytkowane dawne obiekty sportowo-rekreacyjne (m.in. kompleks basenów),

B - obejmujący Bibliotekę Narodową oraz tereny w przewadze niezagospodarowane lub zagospodarowane substandardowo: częściowo użytkowane ogrody działkowe, dawne tereny „domków fińskich” z pozostałościami towarzyszących im zadrzewień, dawna baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.

C - tereny parkowe pomiędzy Al. Niepodległości i ul. Żwirki i Wigury, w przewadze urządzone, z zabudowaniami wzdłuż ul. Batorego i Rostafińskich.

D - tereny o zróżnicowanym zagospodarowaniu na wschód od Al. Niepodległości, w przybliżeniu w połowie urządzone tereny parkowe, w drugiej połowie budynki o różnych funkcjach: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy, budynki Politechniki Warszawskiej i inne a także tereny sportowe ze stadionem Politechniki Warszawskiej.

Planowane przeznaczenia terenów w stosunku do obecnego zagospodarowania można scharakteryzować następująco:

1) Wszystkie istniejące tereny parkowe są utrzymywane - jako ZP.  Plan zawiera jedynie ustalenia regulujące niektóre aspekty ich zagospodarowania.

2) Istniejące w obrębie istniejących terenów parkowych obiekty kubaturowe niezwiązane z funkcją parku przewidziane są docelowo do likwidacji.

3) Niezabudowane a zagospodarowane tymczasowo lub substandardowo tereny przeznaczane są na zieleń parkową. Dotyczy to przede wszystkim terenów na północ i zachód od Biblioteki Narodowej. Łącznie nowe tereny parkowe obejmują tereny o powierzchni ok. 16,1 ha.

4) Na terenach stadionu „Skra” i jego otoczenia utrzymywana jest funkcja sportu połączonego z zielenią.

5) Zachowywane są istniejące obiekty biurowe i użyteczności publicznej: Biblioteka Narodowa, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy, obiekty Politechniki Warszawskiej.

6) Zachowywane są obiekty sportowe Politechniki Warszawskiej z dopuszczeniem stosunkowo daleko idącej ich modernizacji i przebudowy.

7) Plan zakazuje adaptacji, rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów o charakterze tymczasowym, niezwiązanych z funkcją parku oraz zaleca ich docelową likwidację i przeznaczenie ich terenów na zieleń (budynki przy ul. Batorego – BPRW, zaplecze MPO przy Bibliotece Narodowej oraz przy ul. Rostafińskich - dawne MPRO).

8) Zachowywany jest dotychczasowy układ ulic bez wprowadzania nowych ulic w tereny parkowe. Niezbędne dojazdy będą realizowane głównie przez ciągi pieszo-jezdne prowadzone po śladach istniejących ciągów komunikacyjnych.

9) Jedynym istotnym, całkowicie nowym elementem zagospodarowania jest planowana linia tramwajowa wzdłuż ul. Rostafińskich od ul. Żwirki i Wigury do ul. Św. Andrzeja Boboli.

Ogólny szacunkowy planowany bilans terenów objętych planem (poza ternami komunikacji) jest następujący:

- tereny parkowe - 					79 ha (68 %)

- tereny sportowe i sportowo-parkowe - 		19 ha (17 %)

- istniejące tereny obiektów publicznych - 		17 ha (15 %).

## Przewidywane przekształcenia przestrzeni ekologicznej

Obszar objęty planem jest w całości obszarem przekształconym antropogenicznie, o strukturze przestrzeni ekologicznej wykształconej wtórnie. Dominują przestrzenie otwarte, w przewadze zagospodarowane jako tereny parkowe.

Plan utrzymuje wszystkie tereny obecnie zagospodarowane jako park. Ponadto plan przewiduje rozszerzenie funkcji parkowej na ok. 16 ha terenów, które obecnie są zagospodarowane substandardowo, tymczasowo. Powierzchnie biologicznie czynne zostaną odzyskane przede wszystkim na terenie bazy MPO, na powierzchni ok. 4 ha przylegającej od zachodu do kompleksu zabudowań Biblioteki Narodowej. W planie teren ten uzyskuje funkcję parkową.

Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych nastąpi także w sąsiedztwie stadionu „Skra”. Plan przewiduje przekształcenia obecnego kompleksu basenów oraz innych terenów na południe od stadionu w tereny o połączonej funkcji usług sportu oraz zieleni z minimalnym wskaźnikiem powierzchni biologicznie czynnej wynoszącym 50%.

Przyrost powierzchni parkowej biologicznie czynnej może też nastąpić po likwidacji obiektów kubaturowych znajdujących się w zachodniej części ul. Batorego (BPRW) oraz ul. Rostafińskich (d. MPRO).

Ponadto plan ogranicza możliwości zwiększania zabudowy i tym samym uszczuplania powierzchni biologicznie czynnych na terenach już zainwestowanych. Dotyczy to m. in. Biblioteki Narodowej, GUS-u, Urzędu Patentowego, gdzie plan utrzymuje wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 25 - 40%.

## Wpływ ustaleń planu na środowisko abiotyczne

### Wpływ na rzeźbę terenu, grunt, glebę, kopaliny; zagospodarowanie mas ziemnych.

Rzeźba analizowanego terenu jest całkowicie przekształcona antropogenicznie, a powierzchnia terenu w znacznym stopniu przekształcona w procesie historycznym rozwoju miasta. W warstwie przypowierzchniowej znaczne powierzchnie zajmują grunty nasypowe, mineralne i gruzowe (pagórki w parku, przykrycie tunelu metra).

Planowany zakres inwestycji na omawianym terenie jest niewielki. Tym samym ograniczone przestrzennie będą też wszelkie ingerencje w aktualną rzeźbę terenu i warunki gruntowe.

Warstwa gleby, występuje na terenach parkowych i innych niezabudowanych powierzchniach zagospodarowanych zielenią. Są to w przewadze gleby antropogeniczne, w części wywodzące się z naturalnych gleb bielicowych. Plan utrzymuje zagospodarowanie dotychczasowe na wszystkich terenach parkowych. Tym samym na tych terenach wpływu na gleby nie będzie. Natomiast wraz z realizacją nowych terenów parkowych na terenach obecnie inaczej zagospodarowanych można spodziewać się:

a) Utrzymania dotychczasowych gleb na terenach obecnie pokrytych roślinnością, a przekształcanych w tereny parkowe (np. ogrody działkowe, dawne tereny domków fińskich),

b) Przekształcenia gleb (ewentualnie wymiany gruntów) na terenach m. in. dawnej bazy MPO, gdzie stworzenie warunków siedliskowych odpowiednich dla roślinności parkowej wymagać będzie prawdopodobnie usunięcia dotychczasowej wierzchniej warstwy gruntów z elementami pokrywy glebowej. Można przewidywać, że użytkowanie tego terenu jako bazy technicznej, z takim elementami, jak składowisko soli czy czasowy magazyn odpadów, wywołało zanieczyszczenia gruntów i gleb uniemożliwiające ich wykorzystanie do funkcji parkowej.

W obrębie terenu objętego planem, ani w jego sąsiedztwie, udokumentowane złoża kopalin nie występują.

### Oddziaływanie na wody powierzchniowe

Omawiany teren pozbawiony jest naturalnych wód otwartych, odwadniany jest poprzez sieć kanalizacyjną do Wisły. Powiązania terenu z systemem hydrograficznym są więc jedynie pośrednie - poprzez pobór wody z Wisły i odprowadzanie do niej ścieków.

Istniejące zbiorniki wodne są budowlami sztucznymi, zasilanymi z sieci wodociągowej, o utwardzonym dnie.

Plan zakłada pełne uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W wyniku realizacji ustaleń planu, z analizowanego terenu do Wisły będą spływać ścieki. Odprowadzane we wspólnej masie ścieków miejskich, wpływać będą wyłącznie - tak jak dotychczas -  na zwiększenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do Wisły. Jeśli planowane zainwestowanie wyprzedzi realizację oczyszczalni ścieków dla Warszawy lewobrzeżnej, lub planowany przerzut do oczyszczalni Czajki, to ścieki będą spływać - jak obecnie -  bez oczyszczenia.

Ponieważ nowe zainwestowanie związane z emisją ścieków będzie na analizowanym terenie znikome - ograniczy się w praktyce do przebudowy obiektów sportowych Skry i Politechniki, to potencjalny wpływ planu na wody powierzchniowe poprzez emisję ścieków można uznać za pomijalny.

### Oddziaływanie na wody gruntowe

Zróżnicowanie głębokości wody gruntowej na terenie Pola Mokotowskiego jest dość znaczne i uzależnione głownie od sposobu zagospodarowania. Większa część obszaru objętego planem pozostaje terenem otwartym i w związku z tym warunki wodne strefy powierzchniowej zostały w niewielkim stopniu przekształcone. Płycej zwierciadło wody gruntowej położone jest w centralnej części terenu, gdzie nie ma głęboko posadowionych urządzeń podziemnych.

Jedynym źródłem zasilania pierwszego poziomu wód gruntowych są infiltrujące opady atmosferyczne. Straty następują w wyniku parowania, transpiracji, infiltracji do warstw głębszych i odpływu podziemnego. Z uwagi na dominujące w podłożu grunty trudnoprzepuszczalne i styl budowy geologicznej te dwa ostatnie czynniki mają drugorzędne znaczenie.

W obrębie terenów parkowych Pola Mokotowskiego przeważają obszary, na których wilgotność strefy ukorzenienia drzew nie jest zależna bezpośrednio od poziomu wody gruntowej, bądź taka zależność jest nikła. Jedynie w części północno-wschodniej (rejon Ronda Jazdy Polskiej) większe powierzchnie zajmują obszary, na których istnieje stała zależność wilgotności strefy ukorzenienia drzew od poziomu wody gruntowej.

Ustalenie planu Pola Mokotowskiego utrzymują dotychczasowe zagospodarowanie parkowe, nie dopuszczają w jego obrębie ani sąsiedztwie żadnych inwestycji, które mogłyby wpłynąć na zmiany poziomu wody gruntowej poprzez obniżenie jej zwierciadła. Utrzymywany jest też dotychczasowy odsetek powierzchni biologicznie czynnych, co gwarantuje zachowanie dotychczasowych warunków zasilania warstwy wodonośnej wód gruntowych.

Nie przewiduje się wpływu nowych inwestycji na warunki występowania wód gruntowych w zakresie, który mógłby negatywnie oddziaływać na warunki siedliskowe.

## WPŁYW NA ŚRODOWISKO BIOTYCZNE

### ODDZIAŁYWANIE NA SZATĘ ROŚLINNĄ

Istniejąca szata roślinna została zinwentaryzowana i szczegółowo zwaloryzowana w ramach opracowania ekofizjograficznego. Zastosowano 7 stopniową skalę wartości: od 1 (najcenniejsze) do 7 (bezwartościowe).

Na terenie objętym planem wyróżniono następujące obszary:

1) Park im. Józefa Piłsudskiego. Dominuje tu roślinność starych parków (walor 3-4) z pozostałościami naturalnych zadrzewień i pionierami zbiorowisk leśnych. Układ warunków siedliskowych przypomina warunki naturalne. Stosunkowo duże powierzchnie zajmują wielkopowierzchniowe układy kultywowanych muraw dywanowych,  ze zbiorowiskami zbliżonymi do półnaturalnych zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych.

2) W narożniku Al. Niepodległości i ul. Batorego po stronie wschodniej, w sąsiedztwie Biblioteki narodowej, na części terenów KS „Skra” występuje kompleks roślinności zieleńców miejskich (walor 4). Z racji swego położenia i sposobu użytkowania terenu są one poddane intensywnej i złożonej antropopresji.

3) Na północ od ul. Batorego oraz po zachodniej stronie al. Niepodległości wzdłuż południowej granicy analizowanego terenu znajduje się kompleks roślinności starych zieleńców miejskich w obrębie rozległych terenów parkowych (walor 4), pełniących funkcję terenów wypoczynku i rekreacji. Do rozwoju roślinności ruderalnej nie dopuszczają zabiegi pielęgnacyjne.

4) Fragmenty terenu pomiędzy ul. Wawelską a terenem Biblioteki Narodowej zajmuje kompleks słabo wykształconych zbiorowisk segetalnych i ruderalnych na terenach ogrodów działkowych.

Pod względem wartości przyrodniczo-krajobrazowej wyróżniają się kompleksy zadrzewień  w zachodniej części parku, tworzące grupy pomiędzy ul. Batorego a terenem Biblioteki Narodowej oraz na zachód od ul. Św. Andrzeja Boboli w kierunku ul. Żwirki i Wigury.

Wyróżniającymi się elementami szaty roślinnej są zadrzewienia przyuliczne: wzdłuż al. Żwirki i Wigury (lipy - pomnik przyrody) oraz wzdłuż Al. Niepodległości (m. in. żywopłot grabowy).

Wpływ realizacji ustaleń planu na szatę roślinną będzie wynikał przede wszystkim z rozszerzenia terenów parkowych na tereny obecnie zagospodarowane substandardowo, głównie na zachód i na północ od terenu Biblioteki Narodowej. (Teren B1-ZP). Istniejące zespoły roślinne będą najprawdopodobniej przebudowane z zachowaniem najcenniejszych egzemplarzy drzew i krzewów, w dostosowaniu do nowej funkcji terenów zieleni urządzonej, parkowej, publicznie dostępnych. Należy spodziewać się eliminacji roślinności segetalnej i ruderalnej. Teren po byłej bazie MPO - obecnie praktycznie pozbawiony roślinności, stanie się terenem parkowym.

Na pozostałych terenach nie należy spodziewać się znaczącego oddziaływania realizacji planu na szatę roślinną. Nowe zagospodarowanie, w tym ewentualne inwestycje kubaturowe (głównie o funkcji sportowej) planowane są na terenach o raczej ubogiej roślinności (m.in. teren basenów w sąsiedztwie stadionu Skry, stadion Politechniki).

Plan zachowuje wszystkie istniejące tereny intensywnie zadrzewione, w tym także niewielkie powierzchniowo tereny, jak np. w rejonie skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Wawelską czy skrzyżowania al. Niepodległości a ul. Batorego.

Pewnych uszczupleń roślinności, w tym zadrzewień można spodziewać się w związku z realizacją trasy tramwajowej od ul. Banacha do ul. Rakowieckiej.

W rejonie skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury i ul, Banacha konieczne będzie usunięcie 1 do 3 drzew w szpalerze lip. Nie naruszone będą jednak pomnikowe lipy - a jedynie drzewa będące nowymi uzupełnieniami w rzędzie.

Wzdłuż ul. Rostafińskich na trasie planowanego tramwaju znajduje się szereg drzew. Nie ma jednak tu okazów wybitnych. Nie ma możliwości poprowadzenia planowanej trasy tramwajowej bez niewielkich strat w drzewostanie.

Plan nie przewiduje żadnych inwestycji, które mogłyby skutkować znaczącym wpływem pośrednim a szatę roślinną, tzn. poprzez zmianę warunków siedliskowych. Nie przewiduje się realizacji głębokiego uzbrojenia podziemnego ani innych wykopów mogących trwale wpłynąć na warunki występowania wód gruntowych, tym bardziej, że na analizowanym terenie roślinność korzysta w przewadze z wód opadowych.

Reasumując, nie przewiduje się znaczącego wpływu na szatę roślinną, zwłaszcza o charakterze negatywnym. Przeciwnie, plan daje podstawy do korzystnych przekształceń roślinności, zwłaszcza na nowych terenach parkowych.

### ODDZIAŁYWANIE NA ŚWIAT ZWIERZĘCY

Na terenie objętym planem, a zwłaszcza na terenach parkowych występuje szereg gatunków zwierząt, w tym także objętych ochroną gatunkową. Najliczniejszą, cenną grupę stanowią nietoperze. Związane są one na omawianym terenie ze starszymi, dziuplastymi drzewami parkowymi.

Z tymi drzewami związane są też najwartościowsze gatunki ptaków. Park Pole Mokotowskie stanowi element szerszego kompleksu starych parków stanowiących miejsca lęgowe wielu gatunków. Do kompleksu tego należy cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich, fragmenty ogrodów działkowych przy ul. Rostafińskich, Park SGGW, Zieleniec Wielkopolski.

Na terenach parkowych występuje też szereg chronionych gatunków ssaków. (jeż wschodni, ryjówka aksamitna, łasica).

Plan zachowuje tereny stanowiące podstawę bytowania zwierząt na tym terenie. Nie wprowadza też nowych barier oddzielających poszczególne elementy kompleksu parków, o którym mowa wyżej.

Ewentualnego wpływu na świat zwierzęcy można spodziewać się w związku z planowanym rozszerzeniem funkcji parkowej na tereny na północ i zachód od Biblioteki Narodowej. Brak jest badań faunistycznych na tym terenie, lecz można spodziewać się, iż na terenie dawnych i obecnych ogrodów działkowych, dawnych domków fińskich oraz zarośli ruderalnych fauna jest stosunkowo bogata.

Wskazane jest, aby wprowadzenie funkcji parkowej na te tereny poprzedzone zostało analizą faunistyczną formułującą warunki i zalecenia dotyczące przekształceń tych terenów, zwłaszcza przekształceń szaty roślinnej.

### ODDZIAŁYWANIE NA OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE

W związku ze znaczną odległością analizowanego terenu od przyrodniczych obszarów prawnie chronionych nie przewiduje się oddziaływania skutków realizacji planu na te obszary.

### ODDZIAŁYWANIE NA SYSTEMY EKOLOGICZNE I BIORÓŻNORODNOŚĆ

Cały analizowany teren charakteryzuje się w pełni zantropogenizowanymi warunkami środowiska. Dotyczy to także szaty roślinnej oraz warunków siedliskowych. Niemniej na znacznych obszarach, wskutek wieloletniego zagospodarowania parkowego a także utrzymywania roślinności ogrodów działkowych oraz porzuconych sadów i zieleni towarzyszącej zabudowie (domki fińskie) wytworzyły się struktury ekologiczno-przyrodnicze o znacznej wartości, cenne zwłaszcza w warunkach wielkomiejskich.

Plan zachowuje dotychczasowe tereny parkowe, skwery i zieleńce. Na tych terenach nie przewiduje się oddziaływania na systemy ekologiczne i bioróżnorodność.

Plan przewiduje także rozszerzenie terenów parkowych na obszar dawnego osiedla domków fińskich i ogrodów działkowych. Na tych terenach wraz ze zmianą ich funkcji mogą nastąpić przekształcenia warunków ekologicznych. „Dzika” i „nieuporządkowana” roślinność  tych terenów wraz z ich przekształceniem w tereny parkowe może ulec zubożeniu pod względem ekologicznym.

## WPŁYW USTALEŃ PLANU NA KRAJOBRAZ

Na przeważającym obszarze plan nie będzie miał wpływu na krajobraz terenu. Przekształceń warunków krajobrazowych można spodziewać się na nowych terenach parkowych oraz - w nowozagospodarowywanych częściach tereny Skry.

## ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT I WARUNKI PRZEWIETRZANIA

Plan utrzymuje wszystkie elementy zagospodarowania analizowanego terenu decydujące o warunkach klimatycznych w skali lokalnej. Zarówno stopień pokrycia roślinnością jak i intensywność zabudowy pozostają praktycznie bez zmian a więc bez wpływu na miejscowe warunki klimatyczne.

Parametry zagospodarowania są także utrzymywane w zachodniej części terenu, włączonej w „Studium uwarunkowań...” w system przyrodniczy Warszawy oraz w system przewietrzania.

Nie wystąpią więc w wyniku realizacji planu zmiany warunków przepływu mas powietrza w obrębie tzw. pasma przewietrzającego.

## EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO ŚRODOWISKA. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ŻYCIA CZŁOWIEKA.

### ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Plan w przewadze utrzymuje dotychczasowe zagospodarowanie analizowanych terenów. Nowe elementy zagospodarowania, które mogłyby potencjalnie wiązać się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery, to nieliczne obiekty usługowe oraz kubaturowe obiekty sportowe.

Plan preferuje zaopatrzenie tych obiektów w ciepło z sieci miejskiej, wyklucza stosowanie paliw stałych oraz wyklucza lokalizowanie funkcji uciążliwych. Tym samym ewentualną emisję zanieczyszczeń powietrza z nowych obiektów można uznać za nieznaczącą w skali całego terenu, zwłaszcza przy relatywnie wysokim tzw. ogólnomiejskim tle zanieczyszczeń.

Plan nie obejmuje swymi ustaleniami otaczających go ulic. Tym samym nie oddziałuje na ruch samochodowy na tych ulicach. Pozostaną one głównym miejscowym źródłem zanieczyszczeń dla analizowanego terenu. Dotyczy to ul. Wawelskiej i Armii Ludowej, Żwirki i Wigury, Waryńskiego.

Utrzymywana jest w planie dotychczasowa funkcja i klasa Al. Niepodległości, które także pozostaną źródłem emisji zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego.

### HAŁAS I WIBRACJE

Podobnie, jak w przypadku zanieczyszczeń powietrza, plan nie obejmuje swymi ustaleniami otaczających ulic. Pozostaną one źródłem hałasu, podobnie jak przecinająca teren Al. Niepodległości.

Oddziaływanie tych ulic na otoczenie pozostanie na dotychczasowym poziomie. Ruch na tych ulicach osiągnął już bowiem poziom zbliżony do maksymalnego i nie przewiduje się wzrostu ich oddziaływania na klimat akustyczny.

Nowym źródłem oddziaływania akustycznego będzie planowana linia tramwajowa w ul. Rostafińskich. Nowe technologie pozwalają ograniczyć oddziaływanie akustyczne tramwaju na otoczenie. W analizowanej sytuacji oddziaływanie akustyczne tramwaju pozostanie w tle oddziaływań ruchu samochodowego.

Linia tramwajowa będzie nowym, lokalnym źródłem wibracji.

### WYTWARZANIE ŚCIEKÓW

Planowany przyrost zabudowy a co za tym idzie- użytkowników - jest na omawianym terenie niewielki. Teren jest wyposażony w kanalizację. Tym samym nie przewiduje się znaczącego wzrostu ilości a tym samym oddziaływania ścieków na  środowisko. Plan nie dopuszcza na tym terenie funkcji, które mogłyby wiązać się z wytwarzaniem innych ścieków, niż komunalne - bytowe. Nie przewiduje się powstania źródeł wytwarzania ścieków przemysłowych.

Unieszkodliwianie ścieków odbywać się będzie poza analizowanym terenem, tak jak wszystkich ścieków z obszaru lewobrzeżnej części Warszawy, czyli docelowo w oczyszczalni „Czajka”.

Plan prawidłowo przewiduje zachowywanie na obszarze objętym planem większości wód opadowych, przede wszystkim z terenów nowo zagospodarowywanych. Sprzyjać temu będzie wysoki odsetek powierzchni biologicznie czynnych ustalony dla większości terenów.

### WYTWARZANIE ODPADÓW

W zakresie gospodarki odpadami i wytwarzania odpadów ustalenia planu z jednej strony nie przyczyniają się do powstawania nowych źródeł powstawania odpadów, z drugiej - nie przewidują na analizowanym terenie jakichkolwiek działań zagrażających środowisku wskutek utylizacji, składowania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

### ELEKTROMAGNETYCZNE PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE.

Plan nie stwarza możliwości powstania nowych źródeł emisji pół elektromagnetycznych o oddziaływaniu, które mogłoby niekorzystnie oddziaływać na warunki życia.

### RYZYKO NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA.

Plan nie stwarza możliwości powstania nowych źródeł nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

# OCENA PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ PLANISTYCZNYCH W ŚWIETLE PRZEPROWADZONEJ PROGNOZY

## OGÓLNA OCENA SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ PLANU DLA ŚRODOWISKA

Analizowany plan ma charakter planu porządkowania. W niewielkim stopniu przewiduje się nowe zainwestowanie, głównie jako wymianę dotychczasowego. Znacznemu rozszerzeniu ulegają tereny o funkcji parkowej.

W poszczególnych, najważniejszych dziedzinach i komponentach środowiska prognozę wpływu można podsumować następująco:

| dziedzina, komponent środowiska | prognoza skutków wpływu ustaleń planu |
| --- | --- |
| Powierzchnia ziemi - rzeźba terenu | Rzeźba istniejąca bez cech szczególnych, zantropogenizowana. Wpływ lokalny, mało znaczący. |
| Powierzchnie biologicznie czynne | Realizacja planu przyczyni się do wzrostu powierzchni biologicznie czynnych. poprzez: zagospodarowanie parkowe terenu bazy MPO, ustalenie wysokiego wskaźnika PBC dla przekształcanych terenów w obrębie KS Skra, docelową likwidację obiektów nie związanych z parkiem przy ul. Batorego i Rostafińskich, zachowanie wysokiego wskaźnika PBC na terenach, których zagospodarowanie jest adaptowane. |
| Grunty, w tym kopaliny | Wpływ pomijalnie mały, lokalny. |
| Gleby | Gleby rolnicze nie występują. Realizacja planu nie wpłynie na stan gleb warunkujących siedliska roślinności parkowej. |
| Wody powierzchniowe | Brak naturalnych elementów hydrograficznych - nie przewiduje się wpływu bezpośredniego. |
| Wody podziemne | Wpływ pomijalny. Nie przewiduje się wpływu nowych inwestycji na warunki występowania wód gruntowych w zakresie, który mógłby negatywnie oddziaływać na warunki siedliskowe. |
| Klimat | Wpływ pomijalny. |
| Powietrze | Plan nie przewiduje lokalizowania nowych obiektów, które mogłyby wpłynąć na zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. |
| Roślinność | Nie przewiduje się znaczącego wpływu na szatę roślinną, zwłaszcza o charakterze negatywnym. Plan daje podstawy do korzystnych przekształceń roślinności, zwłaszcza na nowych terenach parkowych. |
| Świat zwierzęcy | Plan zachowuje tereny stanowiące podstawę bytowania zwierząt na tym terenie. |
| Obszary prawnie chronione | teren objęty planem znajduje się poza obszarami chronionymi. Nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu planowanego zagospodarowania na tereny znajdujące się poza obszarem. |
| Krajobraz | Nie przewiduje się zasadniczych zmian. W wyniku rozszerzenia terenów parkowych część obszaru ulegnie przekształceniu w tereny zieleni urządzonej z krajobrazem w pełni kształtowanym. |
| Klimat akustyczny | Ustalenia planu nie zmieniają warunków akustycznych. Teren pozostanie pod wpływem ponadlokalnych ulic. Nowym źródłem hałasu może być linia tramwajowa. |
| Zagrożenie odpadami | Na terenie objętym planem powstawać będą wyłącznie odpady o charakterze komunalnym - bytowym. Nie przewiduje się wzrosty ilości tych odpadów. |

## OCENA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan jest zgodny z przepisami ochrony środowiska. Nie przewiduje się ryzyka naruszenia tych przepisów w trakcie realizacji planu.

## OCENA SKUTKÓW DLA ISTNIEJĄCYCH FORM OCHRONY PRZYRODY

Plan nie oddziałuje na obszary przyrodnicze chronione prawnie.

## Ustalenia planu w odniesieniu do wniosków i zaleceń wynikających z opracowania ekofizjograficznego

Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę planu w odniesieniu do jednostek diagnostycznych wskazanych w opracowaniu ekofizjograficznym.

| Jednostka diagnostyczna | Predyspozycje wg opracowania ekofizjograficznego | Wnioski z prognozy na tle rekomendacji i predyspozycji określonych w opracowaniu ekofizjograficznym |
| --- | --- | --- |
| 1. Pole Mokotowskie - część wschodnia między ul. Waryńskiego, al. Armii Ludowej, Al. Niepodległości i ul. S. Batorego. | Teren zieleni urządzonej (parkowej). | Plan w pełni adaptuje istniejące i rozszerza tereny zieleni parkowej na część terenów o zainwestowaniu tymczasowym i substandardowym. |
| 2. Teren zabudowany (budynki Politechniki Warszawskiej, SPEC, parkingi i tereny usługowe niezagospodarowane), między ul. Waryńskiego a ul. S. Batorego. | Tereny usług nauki i oświaty. | Plan adaptuje istniejące trwałe zabudowania (Poltechnika, SPEC) oraz rozszerza zagospodarowanie parkowe na część terenów zagospodarowanych tymczasowo. |
| 3. Teren zabudowany GUS i stacji benzynowej między al. Armii Ludowej a Al. Niepodległości. | Tereny usług administracji. | Plan adaptuje istniejącą zabudowę i ogranicza możliwości rozbudowy stacji paliw. |
| 4. Pole Mokotowskie - część zachodnia, tereny ogrodów działkowych, niezagospodarowanej bazy transportowej, parkingów, budynków BPRW i innych. | Tereny zieleni urządzonej. | Plan adaptuje istniejące tereny parkowe oraz rozszerza funkcję zieleni parkowej-publicznej na tereny o zagospodarowaniu tymczasowym i substandardowym: bazę MPO, ogrody działkowe, tereny danych domów fińskich. Plan ogranicza możliwości rozbudowy stacji paliw. |
| 5. Zabudowania Klubu Sportowego „Skra” z parkingami oraz pola kampingowego, między ul. Wawelską i ul. Żwirki i Wigury. | Tereny usług sportu. | Plan przewiduje możliwość unowocześnienia i przebudowy obiektów sportowych. Nie dopuszcza innych funkcji poza związanymi bezpośrednio ze sportem i rekreacją. |
| 6. Baseny Klubu Sportowego „Skra”. | Tereny usług sportu. | Plan przewiduje przekształcenie terenu basenów w tereny sportowe o innym przeznaczeniu. |
| 7. Budynki Biblioteki Narodowej przy Al, Niepodległości z parkingiem. | Tereny usług nauki. | Plan adaptuje obiekty Biblioteki Narodowej z zachowaniem i ochroną zieleni towarzyszącej. . |
| 8. Budynki klubu studenckiego „Stodoła” wraz z parkingiem oraz sąsiadującej z nimi szkoły. | Tereny usług oświaty i kultury. | Plan adaptuje obiekty i dopuszczeniem ich przekształceń przy zachowaniu wartościowej zieleni. |
| 9. Budynek Urzędu Patentowego oraz budynki sąsiednie z parkingami - między ul. Rychlinskiego i al. Niepodległości. | Tereny usług administracji. | Plan adaptuje istniejące obiekty i dopuszczeniem ich przekształceń przy zachowaniu wartościowej zieleni. |